«СОГЛАСОВАНО»                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»    Председатель профкома КУВО                                                           Директор КУВО «УСЗН «УСЗН Бобровского района»                                                                Бобровского района»                                                                                                     _________ Е.В. Паринова                                                                        ___________ Л.В. Лещина                                                                               « 28 » февраля 2024 г.                                                                                 « 28 » февраля 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ №  16

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО                                                      ПЕРСОНАЛА 1 ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.   Требования  настоящей  инструкции распространяются  на неэлектротехнический персонал,  который при выполнении своих трудовых обязанностей сталкивается с электроустановками и у него может возникнуть опасность поражения электрическим током.                                                                                                                         1.2.  Инструктаж неэлектротехнического персонала проводится работником учреждения, имеющим  группу безопасности не ниже III группы, назначаемый ответственным за электрохозяйство или руководителем учреждения.                                                                                                                                     1.3.  При инструктаже до инструктируемого  доводятся  элементарные представления об опасности электрического тока, меры безопасности на рабочем месте, методы оказания доврачебной помощи при поражении электрическим током.                                                                     1.4.  Инструктаж завершается проверкой знаний (путем устного опроса) усвоения работником мер безопасности и правил оказания доврачебной помощи при поражении электрическим током. Проверка знаний сотрудником должна проводиться с периодичностью не реже 1 раза в год.                                                                                                                                                                1.5.  Работникам, прошедшим инструктаж и усвоившим требования настоящей инструкции,  присваивается  1 группа по электробезопасности с оформлением в журнале проверки знаний.                                                                                                                                    1.6.  Перечень профессий и список лиц, подлежащих инструктажу в объёме 1 группы по электробезопасности,  утверждается руководителем учреждения.

2. ВИДЫ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

2.1.Электрический   ток,   проходя   живые    ткани, производит термическое (тепловое), электрическое и биологическое воздействие, что приводит к местным повреждениям тканей и органов, а также к общим поражениям организма.                                                                                                    2.2. Различают следующие виды поражения электрическим током:                                                     ожоги, возникающие при воздействии электрической дуги. Они могут быть смертельными;                                                                                                                                                     электрические знаки, возникающие при контакте с токоведущими частями. Они могут привести к нарушению функций пораженного органа;                                                    электрометаллизация кожи (проникновение в кожу расплавленного металла), возникающая при воздействии электрической дуги.  Исход поражения зависит от площади пораженной поверхности;                                                                                                                                                   поражение глаз  происходит   в   результате воздействия инфракрасного излучения электрической дуги;                                                                                                                               электрический удар, возникающий при прохождении электротока через тело человека, воздействующий на нервную систему и мышцы, может привести к возникновению паралича пораженных органов, дыхательных мышц, а также мышц сердца.                                                                  2.3. Тяжесть поражения током зависит от ряда факторов, в том числе от величины тока, прошедшего через организм человека, времени прохождения тока, состояния организма.     Величина тока, проходящего через тело человека, зависит от величины напряжения в сети (она тем больше, чем больше напряжение) и от сопротивления тела человека (она тем больше, чем меньше сопротивление). Сопротивление тела человека в основном определяется состоянием кожного покрова. Сухая кожа имеет сопротивление от 1000 до 100000 ом,  влажная и загрязненная - 300-400 ом.  Общее сопротивление тела человека уменьшается также при потоотделении, в  состоянии нервного расстройства, алкогольного опьянения и другого.                                                                                                                                                                                    2.4. Возможность поражения электрическим током и его тяжесть зависит также от категории помещений по степени опасности, в которых установлены электроустройства. В   соответствии со степенью опасности помещения должны проводиться мероприятия, установленные правилами и обеспечивающие безопасную работу персонала.

3. ПРИЧИНА  ПОРАЖЕНИЯ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

3.1. Поражение электрическим током возникает:                                                                                  - при прикосновении человека к оголенным токоведущим частям электроустановки; - при прикосновении к металлическим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением в результате нарушения изоляции при неисправном заземляющем устройстве.

3.2. Причинами поражения током являются:

-неисправность электроустройств (оборудования, приборов, пусковых устройств, проводов, заземления);                                                                                                                                                     - нарушение правил о запрещении работ в электроустройствах  неэлектротехническим персоналом;                                                                                                                                                   - нарушение  правил использования защитных средств;                                                                                                - применение в помещениях с повышенной и особой опасностью переносных ламп и электроинструментов более высокого напряжения, чем установлено правилами.

3.3. По степени опасности поражения электрическим током помещения делятся на:                                      * помещения с повышенной опасностью;                                                                                                                  * помещения с особой опасностью;                                                                                                                            * помещения без повышенной опасности.

Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием в них одного из следующих условий:                                                                                                                                  -  сырости (относительная влажность длительное время превышает 75%) или токопроводящая пыль;                                                                                                                                                                                  -  токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные, покрытые метлахской плиткой и т.п.);                                                                                                                                       -  высокой температуры (длительное время превышающей +35о С);                                                         -  возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п. с одной стороны, и к металлическим корпусам  электрооборудования – с другой.

Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность в отношении поражения током:                                                                     -  особой сырости - относительная влажность близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);                                                                                                 -  одновременно двух или более условий повышенной опасности;                                                           -  химически активной или  органической  среды (разрушающие изоляцию и токоведущие части)                                                                                                                                                                           -  при работе вне помещений (на улице).

В   помещениях  с  особой  опасностью  все  электроустройства должны быть заземлены и персонал, обслуживающий их, должен следить за исправностью заземляющих проводов.                          В   этих   помещениях   безопасным   допускается напряжение 12 В .  Разрешается работать с электроинструментами на напряжение 36 В при условии его надежного заземления и использования диэлектрических средств защиты.

Помещения без повышенной опасности характеризуются   отсутствием   условий, создающих «повышенную опасность» и «особую опасность».

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

4.1. Перед началом работы необходимо внимательно осмотреть используемое оборудование, убедиться в надёжности подключения его к электросети, отсутствии повреждений розеток, вилок, изоляции проводов электропитания.                                                                                                          4.2. При обнаружении каких-либо нарушений требований электробезопасности следует немедленно сообщить своему непосредственному руководителю, который обязан принять меры по устранению нарушений.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

5.1.В целях безопасного проведения работ персонал, работающий с электроустройствами и оборудованием, обязан следить за состоянием оборудования, приборов, пусковых устройств, подводящих кабелей и проводов, заземляющих устройств, штепсельных разъемов и приборов освещения. Они должны быть постоянно в исправном состоянии.                                                     5.2. Внешними признаками неисправности электроустройств являются:                                                   -  наличие трещин и отколов у корпусов приборов и пусковых устройств, ненадежное их крепление на основаниях;                                                                                                                                        -   наличие оголенных токоведущих частей;                                                                                                                      - ненадежное скрепление элементов электроустройств (плохое соединение половинок штепсельной вилки, послабление фиксации ее штырей и т.п.) могут вызвать короткое замыкание;                                                                                                                                                                     -  потертость, подпалы, изломы на подводящих шнурах, особенно, в месте входа шнура в колодку штепсельной вилки и в прибор;                                                                                                          -  не плотность посадки штепсельной вилки в розетку;                                                                                   - появление дыма и специфического запаха горящей резины или пластмассы, перегрев,   искрение и т.п.                                                                                                                                                         5.3. При появлении неисправностей электроустройство следует выключить, обесточить, а переносные приборы выключить и отсоединить от сети при помощи штепсельных разъемов и сообщить руководителю.                                                                                                                      5.4. Лицам,  обслуживающим  электроустройства,  запрещается:                                                              -  прикасаться к оголенным проводам;                                                                                                               -  переносить работающие электроустройства, оставлять их без надзора включенными в сеть;                                                                                                                                                                       -  вытаскивать штепсельные вилки из розеток при помощи шнура;                                                                                            -  бросать штепсельные вилки на пол;                                                                                                                      -  класть провода переносных ламп и электрофицированных инструментов на влажные поверхности, горячие предметы и в места, где они могут подвергнуться трению, скручиванию и натяжению;                                                                                                                                                                                                                                    -  протирать мокрыми тряпками электроустройства, включенные в сеть;                                                                                            - обмывать водой стены там, где установлены электроприборы и проложены кабели и провода;                                                                                                                                                                - производить уборку помещений с помощью поливочного шланга вблизи распределительных устройств и электродвигателей, установленных на полу;                                                                                                        - производить какой-либо ремонт в электроустройствах, в том числе устранение неисправностей выключателей, розеток, а также замену ламп.                                                                                                             5.5. Ручные переносные электролампы должны иметь сетку, защищающую лампы от удара. Подключение и отключение переносных ламп при отсутствии розеток должно производиться электромонтером.  При включении в сеть переносных электроинструментов  (дрели, утюги, пылесосы и т.п.) и переносных светильников должны быть проверены на целостность подводящие шнуры и на исправность штепсельные вилки и розетки.                                                                    5.6. Работы по пробивке стен, полов, потолков, а также штукатурные и побелочные работы должны быть согласованы с лицом, ответственным за электрохозяйство. При обнаружении не отмеченных в схемах проводов и кабелей следует прекратить работу и сообщить руководителю. Продолжать работы можно только с разрешения лица, ответственного за электрохозяйство.                                                                                                                                          5.7. Применение диэлектрический перчаток с просроченным сроком проверки запрещается. Проверка должна проводиться не реже одного раза в шесть месяцев. Проверка на отсутствие проколов производится при помощи скатывания перчаток, начиная от раструба, и определяется по шипящему звуку выходящего воздуха. В сомнительных случаях их можно опускать в воду, выходящие пузырьки воздуха будут свидетельствовать о наличии прокола. Испытанные таким образом годные к применению (без проколов) перчатки следует протереть и высушить.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

6.1. Немедленно прекратить работу с электрооборудованием, прибором, электроустановкой:                                                                                                                              - если Вы почувствовали ощущение тока;                                                                                                                           - если вышел из строя (сломался) прибор, инструмент;                                                                                                       - если повреждены (порваны, проколоты) индивидуальные средств защиты.                                  6.2. При пожаре сообщить в пожарную часть, руководителю и приступить к тушению огня первичными средствами. При возгорании электродвигателей, кабелей, не тушить их водой, если они находятся под напряжением, тушить углекислотными огнетушителями.                                         6.3. В случае возникновения угрозы для жизни людей немедленно прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации аварийной ситуации.                                                              6.4. Работник, оказавшийся очевидцем несчастного случая или обнаруживший пострадавшего, должен:                                                                                                                                                                  6.4.1. Принять меры к освобождению пострадавшего от  воздействия травмирующего фактора. При поражении электротоком пострадавшего освободить от напряжения (отключить электроток, перерубить провода топором с сухой ручкой), оттащить пострадавшего за полу одежды, не касаясь его тела и делать искусственное дыхание до прибытия врача.                                                                                                                                                              6.4.2. Принять меры по доставке пострадавшего в медицинское учреждение, а при невозможности доставки – вызвать скорую медицинскую помощь.                                                               6.5. Каждый работник должен знать и уметь оказывать первую доврачебную помощь:                          6.5.1. При поражении электрическим током, если пострадавший находится в бессознательном состоянии, немедленно приступить к непрямому массажу сердца и искусственному дыханию.                                                                                                                 6.5.2.  При термических ожогах наложить стерильную повязку. Прилипшую к ожоговой поверхности тела одежду не срывать, а осторожно обрезать по свободным краям.                                6.5.3.  При ушибах обеспечить полный покой ушибленной части тела, приложить холод на ушибленное место.                                                                                                                                           6.5.4.  При кровотечении рану перевязать и остановить кровотечение, наложив жгут.                    6.5.5. При всех отравлениях немедленно вынести или вывести пострадавшего из отравленной зоны, расстегнуть одежду, уложить пострадавшего, приподнять ноги, дать понюхать нашатырный спирт.                                                                                                                              6.5.6. Перевозить пострадавшего можно только при удовлетворительном дыхании и устойчивом пульсе.                                                                                                                                                          6.6. Если несчастный случай произошел с самим работником,  он должен по возможности обратиться в медицинское учреждение,  сообщить о случившемся руководителю учреждения или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

7.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

7.1.  Отсоедините электроустройство от питающей сети, если есть необходимость, очистите его от пыли и грязи.                                                                                                                                      7.2.  Электроустройство должно находиться (храниться) в сухом помещении, оборудованном специальными столами, полками, ящиками, обеспечивающими правильную сохранность.                                         7.3.  Обо всех неисправностях электроустройства сообщите руководителю.                                                             7.4.  Снимите рабочую одежду,  вымойте руки, лицо водой  с мылом.

Специалист по охране труда                                                                                   А.В. Бородулин

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»    Председатель профкома КУВО                                                           Директор КУВО «УСЗН «УСЗН Бобровского района»                                                                Бобровского района»                                                                                                     _________ Е.В. Паринова                                                                        ___________ Л.В. Лещина                                                                               « 28 » февраля 2024 г.                                                                                 « 28 » февраля 2024 г.

ПРОГРАММА

проведения  инструктажа по присвоению                                                                                                            1 группы по электробезопасности                                                          неэлектротехническому персоналу

1. Действие электрического тока на организм человека.

Проходя через организм, электрический ток производит термическое, электролитическое и биологическое действие.

Термическое действие выражается в ожогах отдельных участков тела.

Электролитическое действие выражается в разложении крови и других органических жидкостей.

Биологическое действие является особым специфическим процессом, свойственным живой ткани. Оно выражается в раздражении живых тканей, что сопровождается непроизвольным, судорожным сокращением мышц, в том числе мышц сердца и легких.

Величина тока, протекающего через тело человека, является главным фактором, от которого зависит исход поражения: чем больше ток, тем опаснее его действие. Человек начинает ощущать протекающий через него ток промышленной частоты (50 Гг.) относительно малого значения: 0,5 - 1,5 мА – это пороговый ощутимый ток. Ток 10 - 15 мА вызывает болезненные судороги мышц рук, которые человек преодолеть не в состоянии. Это пороговый не отпускающий ток, опасный для жизни человека.

2. Причины поражения людей электрическим током.

1) случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к токоведущим частям, находящимися под напряжением;                                                                                                                                        2) появление напряжения на металлических конструктивных частях электрооборудования – корпусах, кожухах и т.п. – в результате повреждения изоляции и других причин;                                           3) появление напряжения на отключенных токоведущих частях, вследствие ошибочного включения установки;                                                                                                                                                                   4) возникновение шагового напряжения на поверхности земли или токопроводящего пола в результате замыкания провода на землю или пол.

3. Классификация помещений по опасности поражения током.

Окружающая среда и окружающая обстановка усиливают или ослабляют опасность поражения током. С учетом этого «Правилами устройства электроустановок» все помещения делятся по степени опасности поражения людей электрическим током на три категории:

*  без повышенной опасности;                                                                                                                             *  с повышенной опасностью;                                                                                                                          *  особо опасные.

Помещения без повышенной опасности – это сухие, беспыльные помещения с нормальной температурой воздуха и с изолирующими полами (офисные, лабораторные и пр.).                                                                                                                                                              Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием одного из следующих факторов:                                                                                                                                                                           - сыростью выше 75%;                                                                                                                                                                   - высокой температурой (выше 30 градусов);                                                                                                                           - токопроводящей пылью;                                                                                                                                                           - токопроводящим полом;                                                                                                                                                                                             - возможностью одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкций зданий, машин и т.п.

Помещения особо опасные характеризуются наличием:                                                                                                          - особой сырости (меньше или равной 100%);                                                                                                                         - химически активной среды;                                                                                                                                                            - двух и более факторов помещений с повышенной опасностью.

4. Основные меры защиты от поражения электрическим током.

1) Обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под напряжением для случайного прикосновения.                                                                                                                             2) Устранение опасности поражения при появлении напряжения на корпусах, кожухах  и т.п. частях электрооборудования, куда относятся: защитное заземление, зануление, защитное отключение, защитное разделение сети, применение малых напряжений, применение двойной изоляции и др.                                                                                                                                                             3) надлежащая организация обслуживания электроустановок. Использование специальных защитных средств-приборов, приспособлений и инструментов.                                                                              4) выход из зоны растекания электрического тока по земле или токопроводящему полу.

5. Первая помощь при электротравме.

При оказании помощи пострадавшему необходимо предусмотреть меры безопасности:                       **  подходить к нему мелкими шажками;                                                                                                                                              **  при контакте с ним пользоваться только одной рукой, обмотанной сухим материалом или засунутой в рукав собственной одежды;                                                                                                                                                   **  не касаться голыми руками обнаженных частей его тела.                                                                                Последовательность действий при оказании помощи пострадавшему:

***  прекратить действие тока на пострадавшего (выдернуть вилку; погасить свет; отбросить провод сухой палкой или изолирующим предметом);                                                                                  ***  оттащить пострадавшего от источника тока, используя сухие изолирующие предметы (например, под обе руки пропустить петлю из сухого материала или использовать для этой цели полы его сухой одежды и др.);                                                                                                                        ***  уложить пострадавшего и расстегнуть стесняющую дыхание одежду;                                                         ***  оценить состояние сознания, дыхания, сердечной деятельности;                                                           ***  предупредить западание языка путем подкладывания валика под шею/плечи (голова пострадавшего при этом должна быть запрокинута) или придать ему устойчивое боковое положение;                                                                                                                                                           ***  дать понюхать или поднести к дыхательным путям нашатырный спирт;                                            ***  при наличии сознания дать сердечные средства (валидол, нитроглицерин и т.п.), успокаивающие средства (настойка валерианы), обезболивающие, питье (вода, чай);                                        ***  при нарушениях дыхания провести ингаляцию кислородом, при остановке – искусственную вентиляцию легких;                                                                                                                                                      ***  при остановке дыхания и сердцебиения приступить к сердечно-легочной реанимации.

Специалист по охране труда                                                                       А.В. Бородулин

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»    Председатель профкома КУВО                                                           Директор КУВО «УСЗН «УСЗН Бобровского района»                                                                Бобровского района»                                                                                                     _________ Е.В. Паринова                                                                        ___________ Л.В. Лещина                                                                               « 28 » февраля 2024 г.                                                                                 « 28 » февраля 2024 г.

ПРОГРАММА                                                                                                                                                                                                            обучения  мерам безопасности при использовании электрооборудования                                 или электроприёмников,  включаемых на напряжение 220 В.

## Вопросы для рассмотрения:

## 1. Действие электрического тока на человека.                                                                                            2. Шаговое напряжение.                                                                                                                                 3. Меры по обеспечению электробезопасности на производстве.                                                                        4. Меры личной электоробезопасности.                                                                                                          5. Плакаты и знаки безопасности.                                                                                                                6. Оказание первой помощи при несчастных случаях.                                                                                   7. Особенности эксплуатации переносных электроприёмников.                                                              8.  Особенности эксплуатации персональных компьютеров:                                                                                  * работа с электронной почтой;                                                                                                                       * работа в сети Интернета;                                                                                                                            * работа со съёмными носителями информации (флешки, переносные жесткие диски, цифровые фотоаппараты, телефоны и т.д.).                                                                                                   9. Особенности эксплуатации периферийных устройств (принтеры, ксероксы, сканеры,  копиры).

## 1. Действие электрического тока на человека

Особенностью действия электрического тока на человека является его невидимость. Эта особенность обуславливает тот фактор, что практически все рабочие и нерабочие места, где имеется электрооборудование (переносные электроприемники) под напряжением, считаются опасными. В каждом таком месте нельзя считать исключенной опасность поражения человека электрическим током.

Воздействовать на человека может:                                                                                                                                *   электрический ток;                                                                                                                                          *   электрическая дуга (молния);                                                                                                           *   статическое электричество;                                                                                                                            *   электромагнитное поле.

Если через организм человека протекает электрический ток, то он может вызывать разнообразный характер воздействия на различные органы, в том числе центральную нервную систему. Тело человека является проводником электрического тока. Однако проводимость живой ткани в отличие от проводимости обычных проводников обусловлена не только физическими свойствами, но и сложными биохимическими и биофизическими процессами, присущими живой материи. В результате чего сопротивление тела человека является переменной величиной, имеющей нелинейную зависимость от множества факторов, в том числе от состояния кожи, физиологических процессов, протекающих в организме, параметров электрической цепи, состояния окружающей среды.

Важнейшим условием поражения человека электрическим током является путь этого тока. Если на пути тока оказываются жизненно важные органы (сердце, легкие, головной мозг), то опасность смертельного поражения очень велика. Если же ток проходит иными путями, то воздействие его на жизненно важные органы может быть лишь рефлекторным. При этом опасность смертельного поражения хотя и сохраняется, но вероятность ее резко снижается. Ток протекает только в замкнутой цепи. Поэтому имеет место как входная точка (участок) тела человека, так и точка выхода электрического тока. Возможных путей тока в теле человека неисчислимое количество. Однако, характерным можно считать следующие:                                                                                                                               -     рука     —   рука;                                                                                                                                    -     рука     —   нога;                                                                                                                                        -     нога     —   нога;                                                                                                                                           -     голова —   рука;                                                                                                                                         -     голова —   нога.                                                                                                                                 Степень опасности различных петель тока можно оценить по относительному количеству случаев потери сознания во время воздействия тока, а также по значению тока, проходящего через область сердца. Наиболее опасными являются петли    «голова — рука» и «голова — нога»,  когда ток может проходить не только через сердце, но и через головной и спинной мозг.

Проходя через организм человека, электрический ток может производить действия:                                                                                                                                                                  *   термическое;                                                                                                                                                                            *   электролитическое;                                                                                                                                              *   механическое;                                                                                                                                                         *   биологическое.                                                                                                                                                         *   Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, нагреве до высоких температур кровеносных сосудов, крови, нервной ткани, сердца, мозга и других органов, находящихся на пути тока, что вызывает в них серьезные функциональные расстройства.                                                                                                                                                     *   Электролитическое действие тока выражается в разложении органической жидкости, в том числе крови, что сопровождается значительными нарушениями их физико-химического состава.

* Механическое (динамическое) воздействие тока проявляется в возникновении давления в кровеносных сосудах и тканях организма при нагреве крови и другой жидкости, а также смещении и механическом напряжении тканей в результате непроизвольного сокращения мышц и воздействия электродинамических сил.

* Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей организма, а также в нарушении внутренних биоэлектрических процессов, протекающих в нормально действующем организме.

Электрически ток, проходя через организм, раздражает живые ткани, вызывая в них ответную реакцию — возбуждение, являющееся одним из основных физиологических процессов, когда живые образования переходят из состояния относительного физиологического покоя в состояние нестабильности.                                                                      Если ток проходит непосредственно через мышечную ткань, то возбуждение проявляется в виде непроизвольного сокращения мышц.

Такое   воздействие называется   прямым.                                                                                                                                                   Однако действие тока может быть не только прямым, но и рефлекторным, т.е. через центральную нервную систему. Иначе, ток может вызвать возбуждение и тех тканей, которые не находятся на его пути.  В этом случае, при прохождении через организм человека тока, центральная нервная система может подать нецелеобразную исполнительную команду, что приводит к серьезным нарушениям деятельности жизненно важных органов, в том числе сердца и легких. В живой ткани (в мышцах, сердце, легких), а также центральной и периферической нервной системе постоянно возникают электрические потенциалы (биопотенциалы). Внешний ток, взаимодействую с биотоками, может нарушить нормальный характер их воздействия на ткани и органы человека, подавить биотоки и тем самым вызвать серьезные расстройства в организме вплоть до его гибели.                                                  Аналогичное воздействие оказывает на организм электромагнитное поле.

Многообразие действия электрического тока на организм приводит к различным электротравмам.  Условно все электротравмы можно разделить на местные и общие.               К местным электротравмам относятся местные повреждения организма или ярко выраженные местные нарушения целостности тканей тела, в том числе костных тканей, вызванные воздействием электрического тока или электрической дуги.                                                К наиболее характерным местным травмам относятся:                                                                                      *электрические ожоги;

*электрические знаки;                                                                                                                     *металлизация кожи;                                                                                                                            * механические повреждения;                                                                                                                             * электроофтальмия.

*  Электрический ожог (покровный) возникает, как правило, в электроустановках до 1000 В. При более высоком напряжении возникает электрическая дуга или искра, что вызывает дуговой электрический ожог.                                                                                                           Токовый ожог участка тела является следствием преобразования энергии электрического тока, проходящего через этот участок, в тепловую. Этот ожог определяется величиной тока, временем его прохождения и сопротивлением участка тела, подвергшегося воздействию тока. Максимальное количество теплоты выделяется в местах контакта проводника с кожей. Поэтому в основном токовый ожог является ожогом кожи. Однако токовым ожогом могут быть повреждены и подкожные ткани. При токах высокой частоты наиболее подвержены токовым ожогам внутренние органы. Электрическая дуга вызывает обширные ожоги тела человека. При этом поражение носит тяжелый характер и нередко оканчивается смертью пострадавшего.

*  Электрические знаки воздействия тока представляют собой резко очерченные пятна серого или бледно-желтого цвета на поверхности тела человека. Обычно они имеют круглую или овальную форму и размеры 1–5 мм с углублением в центре. Пораженный участок кожи затвердевает подобно мозоли. Происходит омертвение верхнего слоя кожи. Поверхность знака сухая, не воспаленная.  Электрические знаки безболезненны. С течением времени верхний слой кожи сходит и пораженное место приобретает первоначальный цвет, эластичность и чувствительность.

*  Металлизация кожи — проникновение в верхние слои кожи частичек металла, расплавившегося под действием электрической дуги. Такие случаи происходят при коротких замыканиях, отключения рубильников под нагрузкой. При этом брызги расплавившегося металла под действием возникших динамических сил и теплового потока разлетаются во все стороны с большой скоростью. Так как расплавившиеся частицы имеют высокую температуру, но небольшой запас теплоты, то они не способны прожечь одежду и поражают обычно открытые части тела — лицо, руки.                     Пораженный участок кожи имеет шероховатую поверхность. Пострадавший ощущает на пораженном участке боль от ожогов и испытывает напряжения кожи от присутствия в ней инородного тела. Особенно опасно поражение расплавленным металлом глаз. Поэтому такие работы, как снятие и замена предохранителей, должны проводится в защитных очках.                                                                                                                                                 При постоянном токе металлизация кожи возможна и в результате электролиза, который возникает при плотном и относительно длительном контакте с токоведущей частью, находящейся под напряжением. В этом случае частички металла заносятся в кожу электрическим током, который одновременно разлагает органическую жидкость в тканях, образует в ней кислотные ионы.

*   Механические повреждения являются следствием резких непроизвольных судорожных сокращений мышц под действием тока, проходящего через тело человека. В результате могут произойти разрывы сухожилий, кожи, кровеносных сосудов и нервной ткани. Могут иметь место также вывихи суставов, и даже переломы костей. Механические повреждения, вызванные судорожным сокращением мышц, происходят в основном в установках до 1000 В при длительном нахождении человека под напряжением.

*  Электроофтальмия возникает в результате воздействия потока ультрафиолетовых лучей (электрической дуги) на оболочку глаз, в результате чего их наружная оболочка воспаляется. Электроофтальмия развивается через 4–8 часов после облучения. При этом имеют место покраснение и воспаление кожи лица и слизистых оболочек век, слезотечение, гнойные выделения из глаз, спазмы век и частичная потеря зрения. Пострадавший испытывает головную боль и резкую боль в глазах, усиливающуюся на свету. В тяжелых случаях нарушается прозрачность роговой оболочки.                                  Предупреждение электроофтальмии при обслуживании электроустановок обеспечивается применением защитных очков или щитков с обычным стеклом.

Общие электротравмы (электрические удары) возникают при возбуждении живых тканей организма протекающим через него электрическим током и проявляются в непроизвольном судорожном сокращении мышц тела. При этом под угрозой поражения оказывается весь организм из-за нарушения нормальной работы различных его органов и систем, в том числе сердца, легких, центральной нервной системы. В зависимости от исхода воздействия тока на организм человека электрические удары можно разделить на следующие пять степеней:                                                                                                                                          I      - судорожное, едва ощутимое сокращение мышц;                                                                                              II     -  судорожное сокращение мышц, сопровождающееся сильными болями, без потери сознания;                                                                                                                                                                  III  -  судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимися дыханием и работой сердца;                                                                                                                                                      IV  -  потеря сознания и нарушение сердечной деятельности и дыхания;                                                               V   -   отсутствие дыхания и остановка деятельности сердца.

Электрический удар может не привести к смерти человека, но вызвать такие расстройства в организме, которые могут проявиться через несколько часов или дней (появление аритмии сердца, стенокардии, рассеянности, ослабление памяти и внимания).                                                                                                                                                         Различают два основных этапа смерти:

-    клиническую смерть;                                                                                                                           -    биологическую смерть.

Клиническая смерть (внезапная смерть) — кратковременное переходное состояние от жизни к смерти, наступающее с момента прекращения деятельности сердца и легких. У человека, находящегося в состоянии клинической смерти, отсутствуют все признаки жизни: отсутствует дыхание, сердце не работает, болевые раздражения не вызывают реакции организма, зрачки глаз резко расширены и не реагируют на свет. Однако,  в этот период жизнь в организме еще полностью не угасла, т.к. ткани и клетки не сразу подвергаются распаду, и сохраняется жизнеспособность. Первыми начинают погибать очень чувствительные к кислородному голоданию клетки головного мозга. Через некоторое время (4–6 мин.) происходит множественный распад клеток головного мозга, что приводит к необратимым разрушениям и практически исключает возможность оживления организма. Однако,  если до окончания этого периода пострадавшему будет оказана первая медицинская помощь, то развитие смерти можно приостановить и сохранить жизнь человека.

Биологическая смерть — необратимое явление, которое характеризуется прекращением биологических процессов в клетках и тканях организма и распадом белковых структур. Биологическая смерть наступает по истечении клинической смерти (7– 8 мин.)

Причинами смерти от электрического тока могут быть:

*  прекращение работы сердца;                                                                                                                     *  остановка дыхания;                                                                                                                                                          *  электрический шок.

*     Воздействие тока на мышцу сердца может быть прямым, когда ток проходит непосредственно через область сердца, и рефлекторным, то есть через центральную нервную систему.                                                                                                                                                 В обоих случаях может произойти остановка сердца или возникнет его фибрилляция.                                                                                                                                 Фибрилляция сердца — хаотическое разновременное сокращение волокон сердечной мышцы, при котором сердце не в состоянии гнать кровь по сосудам.                                                   Токи меньше 50 мА и больше 5 А частотой 50 Гц фибрилляцию сердца, как правило, не вызывают.

*     Прекращение дыхания обычно происходит в результате непосредственного воздействия тока на мышцы грудной клетки, участвующих в процессе дыхания.

*     Электрический шок — своеобразная тяжелая нервно-рефлекторная реакция организма в ответ на чрезмерное раздражение электрическим током, сопровождающаяся глубокими расстройствами кровообращения, дыхания, обмена веществ и т.п.                                                                                                                                              При шоке непосредственно после воздействия электрического тока у пострадавшего наступает кратковременная фаза возбуждения, когда он остро реагирует на возникшие боли, у него повышается кровяное давление.                                                                                    Вслед за этим наступает фаза торможения и истощение нервной системы, когда резко снижается кровяное давление, падает и учащается пульс, ослабевает дыхание, возникает депрессия.                                                                                                                         Шоковое состояние длится от нескольких десятков минут до суток.                                              После этого может наступить или гибель человека или выздоровление, как результат активного лечебного вмешательства.                                                                                               Исход воздействия тока на организм человека зависит от значения и длительности прохождение тока через его тела, рода и частоты тока, индивидуальных свойств человека, его психофизиологического состояния, сопротивления тела человека, напряжения и других факторов.

## 2. Шаговое напряжение

Шаговое напряжение обуславливается растекания электрического тока по поверхности земли в случае однофазного замыкания на землю провода ВЛ и т.д. Если человек будет стоять на поверхности земли в зоне растекания электрического тока, то на длине шага возникнет напряжение, и через его тело будет проходить электрический ток. Величина этого напряжения, называемого шаговым, зависит от ширины шага и места расположения человека.

Чем ближе человек стоит к месту замыкания, тем больше величина шагового напряжения.  Величина опасной зоны шаговых напряжений зависит от величины напряжения электролинии. Чем выше напряжение ВЛ,  тем больше опасная зона.

Считается, что на расстоянии 8 м от места замыкания электрического провода напряжением выше 1000 В  опасная зона шагового напряжения отсутствует.                             При напряжении электрического провода ниже 1000 В величина зоны шагового напряжения составляет 5 м.

Чтобы избежать поражения электрическим током, человек должен выходить из зоны шагового напряжения короткими шажками, не отрывая одной ноги от другой.                       При наличии защитных средств из диэлектрической резины (боты, галоши) можно воспользоваться ими для выхода из зоны шагового напряжения.                                                                   Не допускается выпрыгивать из зоны шагового напряжения на одной ноге.

В случае падения человека (на руки) значительно увеличивается величина шагового напряжения, следовательно, и величина тока, который будет проходить через его тело и жизненно важные органы – сердце, легкие, головной мозг.

Если в результате соприкосновения с токоведущими частями или при возникновении электрического разряда механизм или грузоподъемная машина окажутся под напряжением, прикасаться к ним и спускаться с них на землю или подниматься на них до снятия напряжения не разрешается.

## 3. Меры по обеспечению электробезопасности на производстве

Обеспечение электробезопасности на производстве может быть достигнуто целым комплексом организационно-технических мероприятий:                                                                                - назначение ответственных лиц,                                                                                                                                              - производство работ по нарядам и распоряжениям,                                                                                      - проведение в срок плановых ремонтов и проверок электрооборудования,                                                            - обучение персонала и пр.                                                                                                         Рассмотрим некоторые меры по предотвращению электротравматизма.                                Заземление (зануление) корпусов   электрооборудования.

В нормальных рабочих условиях никакой ток не течет через заземленные соединения.                  При аварийном состоянии цепи величина электрического тока (через заземленные соединения с низким сопротивлением) достаточно высока для того, чтобы расплавить предохранители или вызвать действие защиты, которая снимет электрическое питание с электрооборудования.

Применение ручных электрических машин класса II или III.

Применение светильников с пониженным напряжением.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные электрические светильники должны иметь напряжение не выше 50 В. При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, барабанах котлов и т.п.) переносные светильники должны иметь напряжение не выше 12В.                                                                                               Подключение и отключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частот, устройств защитного отключения и т.п.) к электрической сети должен выполнять электротехнический персонал с группой III, эксплуатирующий эту сеть.                                                                                                                                                            Применение устройств защитного отключения (УЗО).

Данное устройство реагирует на ухудшение изоляции электрических проводов: когда ток утечки повысится до предельной величины 30 мА, происходит отключение электрических проводов в течение 30 микросекунд. УЗО применяется для защиты внутриквартирных   электрических проводов, для безопасности работы с ручными электрическими машинами и при проведении электросварочных работ в помещениях повышенной опасности и особо опасных.                                                                                                                                                       Применение средств защиты (диэлектрических перчаток, ковров, бот и галош, подставок, изолирующего инструмента и т.п.).

## 4. Меры личной электробезопасности

Во время работы, а также в домашних условиях следует строго выполнять следующие правила электробезопасности:

*-*  включение электрооборудования производить вставкой исправной вилки в исправную розетку;

*-*  не передавать электрооборудование лицам, не имеющим права работать с ним;

*-*  если во время работы обнаружится неисправность электрооборудования или работающий почувствует действие тока, работа должна быть немедленно прекращена и неисправное оборудование должно быть сдано для проверки или ремонта;

*-*  отключать электрооборудование при перерыве в работе и по окончании рабочего процесса;

*-*  перед каждым применением средства защиты работник обязан проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений, они должны быть чистыми, сухими, с не истекшим сроком годности (по штампу на нем);

*-*  не наступать на проложенные на земле электрические провода и кабели временной проводки;

*-*  неукоснительно выполнять   требования плакатов и знаков безопасности.

5. Плакаты и знаки безопасности применяют:

*  для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на рабочее место;

*  для запрещения передвижения без средств защиты в ОРУ 330 кВ и выше с напряженностью электрического поля выше 15 кВ/м (запрещающие плакаты);

*  для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением (предупреждающие плакаты и знаки);

*  для разрешения определенных действий только при выполнении конкретных требований безопасности труда (предписывающие плакаты);

*  для указания местонахождения различных объектов и устройств (указательные плакаты).

По характеру применения плакаты и знаки могут быть постоянными и переносными.

6. Оказание первой помощи при несчастных случаях

Первая помощь — это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемый не медицинскими работниками или самим пострадавшим.                                                                                              Одним из важнейших положений оказания первой помощи является ее срочность. Поэтому такую помощь своевременно может и должен оказать тот, кто находится рядом с пострадавшим.

Последовательность оказания первой помощи:

1)  устранить воздействие на организм повреждающих факторов (освободить от действия электрического тока, вынести из зараженной атмосферы, погасить горящую одежду и т.п.), оценить состояние пострадавшего;

2)  определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни пострадавшего и последовательность мероприятий по его спасению;

3)  выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановить кровотечение и т.п.), при отсутствии пульса на сонной артерии следует нанести удар кулаком по грудине и приступить к реанимации;

4)  вызвать скорую медицинскую помощь или врача, либо принять меры для транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение;

5)  поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медицинского работника.

1)*** Освобождение пострадавшего от действия электрического тока осуществляется в электроустановках до 1000В путем отключения той части установки, которой касается пострадавший. Если отключить установку в данном случае невозможно, необходимо принять иные меры для освобождения пострадавшего.                                                                  Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться средствами защиты, канатом, палкой, доской или каким либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. Можно оттянуть пострадавшего за одежду (сухую), избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела, не прикрытым одеждой. Для изоляции рук оказывающий помощь должен надеть диэлектрические перчатки или обмотать руки сухой одеждой. Можно также изолировать себя, встав на резиновый коврик, сухую доску или какую-либо, непроводящую электрический ток, подстилку, одежду и пр. При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется действовать одной рукой.

Если электрический ток проходит через пострадавшего в землю и он судорожно сжимает в руке токоведущий элемент, можно прервать ток, отделив пострадавшего от земли (оттащить за одежду, положив под пострадавшего сухой предмет).

При напряжении выше 1000 В для отделения пострадавшего от токоведущих частей следует надеть диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или изолирующими клещами, рассчитанными на соответствующее напряжение. При этом надо помнить об опасности напряжения шага, если токоведущая часть лежит на земле, и после освобождения пострадавшего от действия тока необходимо вынести его из опасной зоны.

Если пострадавший находится на высоте, то отключение остановки и тем самым освобождение от тока может вызвать его падение. В этом случае необходимо принять меры, предупреждающие падение пострадавшего или обеспечивающие его безопасность.

В случае отсутствия в помещении дневного освещения или в ночное время необходимо обеспечить освещение места с пострадавшим отдельным источником света.

2)*** После освобождения пострадавшего от действия электрического тока необходимо оценить его состояние.                                                                                                                     Признаки определения состояния пострадавшего:

1 -   сознание (ясное, нарушено, отсутствует);                                                                                              2 -   цвет кожных покровов (розовый, бледный, синюшный);                                                                     3 -   дыхание (нормальное, нарушено, отсутствует);                                                                         4 -   пульс (хороший, плохой, отсутствует);                                                                                              5 -   зрачки (узкие, широкие).

1. Если у пострадавшего отсутствует сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, зрачки расширены, то можно считать в состоянии клинической (внезапной) смерти. В этом случае необходимо немедленно приступать к реанимационным мероприятиям и обеспечить вызов врача (скорой помощи).

2. Если пострадавший в сознании, но до этого был в бессознательном состоянии, его следует уложить на сухие предметы, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, согреть тело в холодную погоду или обеспечить прохладу в жаркий день, создать полный покой, непрерывно наблюдая за пульсом и дыханием, вызвать врача.

3. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, необходимо наблюдать за его дыханием и в случае нарушения дыхания обеспечить выполнение реанимационных мероприятий.

4. Только врач может окончательно решить вопрос о состоянии здоровья пострадавшего.     При поражении молнией оказывается также помощь, что при поражении электрическим током.                                                                                                                                                                        В случае невозможности вызова врача на место происшествия необходимо обеспечить транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Перевозить пострадавшего можно только при удовлетворительном дыхании и устойчивом пульсе.                   Если состояние пострадавшего не позволяет его транспортировать, необходимо продолжать оказывать помощь.

3)***Искусственное дыхание проводится в тех случаях, когда пострадавший не дышит или дышит редко (судорожно), а также если его дыхание постоянно ухудшается. Наиболее эффективным способом искусственного дыхания является способ «изо рта в рот» или «изо рта в нос».                                                                                                                                                          Для проведения искусственного дыхания пострадавшего следует уложить на спину, расстегнуть стесняющую дыхание одежду.  Прежде чем начать искусственное дыхание, необходимо в первую очередь обеспечить проходимость дыхательных путей, которые в положении на спине при бессознательном состоянии всегда закрыты запавшим языком. Кроме того, в полости рта могут находиться инородные предметы, которые необходимо удалить пальцем, обернутым платком (бинтом).

После этого оказывающий помощь располагается сбоку от головы пострадавшего, запрокидывает его голову (подложив под шею свою руку) и проводит искусственное дыхание «рот в рот» (при закрытом носе пострадавшего).                                                                        Если у пострадавшего хорошо определяется пульс и необходимо только искусственное дыхание, то интервал между вдохами должен составлять 5 с (12 дыхательных циклов в минуту).                                                                                                                                                                В случае отсутствия не только дыхания, но и пульса, делают подряд 2 искусственных вдоха и приступают к наружному массажу сердца.

Если помощь оказывает один человек, он располагается сбоку от пострадавшего, ладонь одной руки кладет на нижнюю половину грудины (отступив на два пальца выше от ее нижнего края), пальцы приподнимает. Ладонь второй руки он кладет поверх первой поперек или вдоль и надавливает, помогая наклоном своего корпуса. Руки при надавливании должны быть выпрямленными в локтевых суставах. Надавливания следует проводить быстрыми толчками, так чтобы смещать грудину не менее 3–4 см, продолжительность надавливания не более 0,5с, интервал между отдельными надавливаниями 0,5 с.                                                                                                              Если оживление проводит один человек, то на каждые два вдувания он производит 15 надавливаний на грудину. При участии в реанимации двух человек соотношение «дыхание — массаж» составляет 2:5.

При отсутствии у пострадавшего пульса на сонной артерии можно восстановить работу сердца нанесением удара по грудине кулаком, при этом рука должна быть согнута под углом 90°. Перед ударом у пострадавшего необходимо освободить грудную клетку от одежды, расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток и только после этого нанести удар по грудине. Нельзя наносить удар по мечевидному отростку или в область ключиц.

После того как восстановлена сердечная деятельность, массаж сердца должен быть немедленно прекращен, но при слабом дыхании пострадавшего искусственное дыхание продолжается. При восстановлении полноценного самостоятельного дыхания искусственное дыхание также прекращается. Если сердечная деятельность или самостоятельное дыхание еще не восстановились, но реанимационные мероприятия эффективны, то их можно прекратить только при передаче пострадавшего медицинскому работнику.

Реанимационные мероприятия могут быть прекращены, если у пострадавшего будут проявляться признаки биологической смерти:                                                                                      *   высыхание роговицы глаза (появление селедочного блеска);                                                             *   деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами;                         *   появление трупных пятен.

*****Для оказания первой помощи при ранении необходимо использовать индивидуальный перевязочный материал (бинт, платок, чистая ткань). Накладывать вату непосредственно на рану нельзя. Если в рану выпадает какая-либо ткань или орган, то повязку накладывают сверху, ни в коем случае не пытаясь вправлять эту ткань или орган внутрь раны.

*****Для остановки кровотечения необходимо:

* поднять раненую конечность; * закрыть рану перевязочным материалом и придавить сверху, не касаясь пальцами самой раны (4–5 мин.). Если кровотечение остановиться, то, не снимая наложенного материала, забинтовать раненое место с небольшим нажимом, чтобы не нарушать кровообращение поврежденной конечности;                                                                          * при сильном кровотечении следует сдавить кровеносные сосуды пальцами, жгутом, либо согнуть конечность в суставах.

Внутренние кровотечения распознаются по резкой бледности лица, слабости, слабому пульсу, одышке, головокружению, обморочному состоянию, сильной жажде. В этих случаях необходимо срочно вызвать врача, а до его прихода создать пострадавшему полный покой. Нельзя давать ему пить, если есть подозрение на ранение органов брюшной полости. На место травмы необходимо положить холодные примочки, мягкую емкость с холодной водой и т.п.

Быстро остановить кровотечение можно, прижав пальцами кровоточащий сосуд к подлежащей кости выше раны (ближе к туловищу). Придавливать пальцами кровоточащий сосуд следует достаточно сильно. Кровотечение из ран можно остановить:

- на нижней части лица —   прижатием челюстной артерии к нижней челюсти;

- на виске и лбу              —    прижатием височной артерии над ухом;

- на голове и шее            —    прижатием сонной артерии к шейным позвонкам;

- на подмышечной впадине и плече — прижатием подключичной артерии к кости в подключичной ямке;

- на предплечье              —    прижатием плечевой артерии посередине плеча с внутренней стороны;

- на кисте и пальцах рук — прижатием двух артерий (лучевой и локтевой) к нижней трети предплечья у кисти;

- на голени                       —  прижатием подколенной артерии;

- на бедре                         — прижатием бедренной артерии к костям таза;

- на стопе                         —  прижатием артерии, идущей по тыльной части стопы.

При сильном кровотечении следует перетянуть всю конечность, накладывая жгут. В качестве жгута целесообразно использовать какую-либо упругую растягивающуюся ткань, резиновую трубку, подтяжки и т.п. Место, на которое накладывается жгут, должно быть обернуто чем-либо мягким, например, несколькими слоями бинта или куском марли. Можно накладывать жгут поверх рукава или брюк.  Перетягивание  жгутом конечности не должно быть чрезмерным.  Натягивать жгут нужно только до прекращения кровотечения.  Правильность наложения жгута проверяется по пульсу.  Если он прощупывается, то жгут наложен неправильно, его необходимо снять и наложить снова. Держать наложенный жгут больше одного часа не допускается, так как это может привести к омертвению конечности.

При кровотечении из носа пострадавшего следует усадить, наклонить голову вперед, подставить под стекающую кровь какую-либо емкость, расстегнуть ему ворот, положить на переносицу холодную примочку, ввести в нос кусок ваты или марли, смоченной 3%-ным раствором перекиси водорода, сжать пальцами крылья носа на 4–5 мин.

При кровотечении изо рта пострадавшего следует уложить и срочно вызвать врача.

***Если на пострадавшем загорелась одежда, нужно набросить на него любую плотную ткань или сбить пламя водой. При оказании помощи пострадавшему нельзя касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, маслами, присыпать питьевой содой, крахмалом и т.п. Нельзя вскрывать ожоговые пузыри кожи, удалять приставшую к обожженному месту мастику, канифоли или другие смолистые вещества. - При небольших по площади ожогах первой и второй степени необходимо наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку. Если куски одежды пристали к обожженному участку кожи, то поверх них следует наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение.

- При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую простынь или ткань, не раздевая его, тепло укрыть и создать покой до прибытия врача.                                                                                                                                                    - Обожженное лицо следует закрыть стерильной марлей.                                                         - При ожогах глаз необходимо делать холодные примочки из раствора борной кислоты и немедленно направить пострадавшего к врачу.                                                                           - При химических ожогах пораженное место промывают большим количеством воды в течение 15–20 мин.                                                                                                                              - При ожоге кожи кислотой делаются примочки раствором питьевой соды.                           - При ожоге щелочью - раствором борной кислоты или слабым раствором уксусной кислотой.

***При переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок главным моментом в оказании первой помощи пострадавшему является иммобилизация (создания покоя) поврежденной конечности. Для этого используются готовые шины, палки, доски и т.п.

***В предобморочном состоянии (жалобы на головокружение, тошноту, стеснение в груди, потемнение в глазах) пострадавшего следует уложить, опустив голову несколько ниже туловища, так как при обмороке происходит отлив крови от мозга. Необходимо расстегнуть одежду пострадавшего, обеспечить приток свежего воздуха, дать ему выпить холодной воды и дать понюхать нашатырный спирт. Так же следует поступать, если обморок уже наступил.

***При тепловом и солнечном ударе происходит прилив крови к мозгу, в результате чего пострадавший чувствует внезапную слабость, головную боль, возникает рвота, его дыхание становится поверхностным. В этом случае пострадавшего вывести из опасного места, обеспечить приток свежего воздуха, уложить так, чтобы голова была выше туловища, расстегнуть одежду, положить на голову холодный предмет, смочить грудь холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт.

## 7. Особенности  эксплуатации  переносных  электроприемников

Переносной электроприемник — это электроприемник,  перемещение которого к месту применения по назначению может осуществляться вручную, а подключение к источнику питания выполняется с помощью гибкого кабеля, шнура, переносных проводов и временных разъемных или разборных контактных соединений.

К переносным электроприемникам относятся:

- переносные электроприемники в промышленных установках (электросварочные установки, электронасосы, электровентиляторы, электропечи, электрические компрессоры, разделительные трансформаторы и другое вспомогательное оборудование);

- бытовые переносные электроприемники (стиральные машины, холодильники, электрообогреватели, пылесосы, электрические чайники и т.д.);

- ручные электрические машины и электроинструмент (электродрели, электромолотки,  электрорубанки, электропилы, шлифовальные машины, электропаяльники и т.д.);

- ручные электрические светильники (светильники с лампами накаливания, люминесцентные светильники, светильники в пожароопасных зонах, светильники во взрывоопасных зонах и т.д.).

Переносные электроприёмники, как электротехнические изделия, в соответствии с ГОСТом 12.2.007.0-75 Системы стандартов безопасности труда «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» по способу защиты человека от поражения электрическим током делятся на пять классов зашиты: 0; 01; I; II; III.

К классу 0  относятся изделия, имеющие, по крайней мере, основную (рабочую) изоляцию и не имеющие элементов для заземления, если эти изделия не отнесены к классу II или III.

К классу 01  относятся изделия, имеющие, по крайней мере, основную (рабочую) изоляцию, элемент для заземления и провод без заземляющей жилы для присоединения к источнику питания.

К классу I  относятся изделия, имеющие, по крайней мере, основную (рабочую) изоляцию и элемент для заземления. В случае если изделие класса I имеет провод для присоединения к источнику питания, этот провод должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом.

К классу II  относятся изделия, имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для заземления.

К классу III  относятся изделия, не имеющие ни внутренних, ни внешних электрических цепей с напряжением  не выше 42 В.

Изделия, получающие питание от внешнего источника, могут быть отнесены к классу III только в том случае, если они предназначены для присоединения непосредственно к источнику питания с напряжением не выше 42 В, у которого при холостом ходе оно не превышает 50 В. При использовании в качестве источника питания трансформатора или преобразователя его входная и выходная обмотки не должны быть электрически связаны и между ними должна быть двойная или усиленная изоляция.

Питание переносных электроприемников следует выполнять от сети напряжением не выше 380/220 В.

В зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током переносные электроприемники могут питаться либо непосредственно от сети, либо через разделительные или понижающие трансформаторы.

Металлические корпуса переносных электроприемников выше 50 В переменного тока и выше 120 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках должны быть заземлены за исключением электроприемников с двойной изоляцией или питающихся от разделительных трансформаторов.

Заземление переносных электроприемников должно осуществляться специальной жилой (третья — для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая — для электроприемника трехфазного тока), расположенной в одной оболочке с фазными жилами переносного провода и присоединяемой к корпусу электроприемника и к специальному контакту вилки втычного соединителя.                                                      Сечение этой жилы должно быть равным сечению фазных проводников. Использование для этой цели нулевого рабочего проводника, в том числе расположенного в общей оболочке, не допускается.

Жилы проводов и кабелей, используемые для заземления переносных электроприемников, должны быть медными, гибкими, сечением не менее 1,5 мм2 для переносных электроприемников в промышленных установках и не менее 0,75 мм2 для бытовых переносных электроприемников.

Во втычных соединителях переносных электроприемников, удлинительных проводов и кабелей к розетке должны быть подведены проводники со стороны источника питания, а к вилке — со стороны электроприемников.                                                                                                Втычные соединители должны иметь специальные контакты, к которым присоединяются заземляющие защитные проводники. Соединение между этими контактами при включении должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение контакты фазных проводников. Порядок разъединения контактов при отключении должен быть обратным.            Конструкция втычных соединителей должна быть такой, чтобы была исключена возможность соединения контактов фазных проводников с контактами заземления.                     Если корпус втычного соединителя выполнен из металла, он должен быть электрически соединен с контактом заземления.

Заземляющие защитные проводники переносных проводов и кабелей должны иметь отличительный признак.

Электроинструмент, ручные электрические машины (ЭИ, РЭМ) должны соответствовать ГОСТу 12.2.013.0—91 системы стандартов безопасности труда «Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний» и по типу защиты от поражения электрическим током они подразделяются на изделия I, II или III класса защиты.

К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью должен допускаться персонал, имеющий группу II.

Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-отключающих устройств и т.п.) к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные электрические светильники должны иметь напряжение не выше 50 В. При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах, металлических резервуарах и т.п.) переносные светильники должны иметь напряжение не выше 12 В.

Электроинструмент и ручные электрические машины класса I в помещениях без повышенной опасности, а также в помещениях с повышенной опасностью необходимо использовать с применением хотя бы одного из электрозащитных средств (диэлектрические перчатки, ковры, подставки, галоши). В особо опасных помещениях эти инструменты и машины применять не допускается.

Электроинструмент и ручные электрические машины класса II и III в особо опасных помещениях разрешается использовать без применения электрозащитных средств.

Перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками следует:

а) определить по паспорту класс машины или инструмента;

б) проверить комплектность и надежность крепления деталей;

в) убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек       щеткодержателей, защитных кожухов;

г) проверить четкость работы выключателя;

д) выполнить (при необходимости) тестирование УЗО;

е) проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу;

ж) проверить у машины I класса исправность цепи заземления.

Не допускается использовать в работе ручные электрические машины, переносные светильники и электроинструмент, с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты.

При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами, переносными светильниками их провода и кабели должны по возможности подвешиваться.

Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного механического повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и маслянистыми поверхностями.                     При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручными электрическими машинами, переносным электроинструментом и светильниками должна быть немедленно прекращена.

Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструмента и светильников, вспомогательного оборудования, распоряжением руководителя организации должен быть назначен ответственный работник, имеющий группу III.

Эти переносные электроприемники должны подвергаться периодическим проверкам и испытаниям в сроки установленные ГОСТ 12.2.013-91, ТУ на них и Правилами эксплуатации электроустановок потребителей.

Периодическая проверка проводится не реже 1 раза в 6 месяцев и включает:

- внешний осмотр;

-проверку работы на холостом ходу в течение не менее 5 мин. При этом проверяется четкость работы выключателя;

- измерение сопротивления изоляции мегаомметром на 500В во включенном состоянии. Величина сопротивления изоляции должна быть не менее 0,5 МОм, а для машин класса II — не менее 2 МОм;

- проверку целостности цепи заземления. Для этого используется устройство на напряжении не более 12В, один которого подключают к заземляющему контакту разъема (вилки), а другой к доступной для прикосновения металлической детали изделия.  Цепь считается исправной если устройство показывает наличие тока.

## 8. Особенности эксплуатации персональных компьютеров и ресурсов сети:

1. Персональные компьютеры, серверы, программное обеспечение, вся информация, хранящаяся на них и вновь создаваемая, оборудование локальной вычислительной сети, коммуникационное оборудование являются собственностью учреждения и предоставляются работникам для осуществления ими их должностных обязанностей.

Пользователь подключенного к сети компьютера - лицо, за которым закреплена ответственность за данный компьютер. Пользователь должен принимать все необходимые меры по защите информации и контролю прав доступа к ней.
     В случае появления у пользователя компьютера сведений или подозрений о фактах нарушения настоящих правил, а в особенности о фактах несанкционированного удаленного доступа к информации, размещенной на контролируемом им компьютере ли каком-либо другом, пользователь должен немедленно сообщить об этом  администрации.

Запрещено самостоятельно разбирать компьютер и все его комплектующие.                       При возникновении неисправностей необходимо обратиться к администрации.

Все кабели, соединяющие системный блок с другими устройствами (особенно клавиатуры и мыши PS/2), следует вставлять и вынимать только при полностью обесточенном компьютере и выключенными дополнительными устройствами. Исключение составляют автономные USB-устройства: они могут быть подключены к включенному компьютеру.   Полностью обесточенным считается компьютер с отключенным силовым проводом питания электросети.

В помещении все электрические розетки должны соответствовать ГОСТ и иметь заземление.    В случае подозрения на повреждение розетки или заземления до начала работы пользователь должен обратиться в обслуживающую данную электросеть организацию для устранения проблем.

Запрещается включать мощные электроприборы (электрочайники, нагреватели, электроинструмент) в розетки, предназначенные для компьютерных устройств.
 Запрещено подвергать механическим воздействиям компьютерные провода (например, ставить на них мебель, сильно перегибать прикреплять скрепками, завязывать узлом).
Запрещено самостоятельно устанавливать, удалять, деактивировать и изменять программное обеспечение и сетевые настройки на компьютере. Этим занимается специалист.
Запрещено аварийно завершать работу компьютера кнопкой “Reset” или отключением от электросети. Завершайте работу компьютера правильно, через кнопку (Пуск) и Завершение работы.
 Запрещено подвергать компьютер и периферийные устройства физическим, термическим и химическим воздействиям. (Нельзя сидеть на компьютере, загораживать (например, бумагами или мебелью) вентиляционные отверстия, проливать на него жидкости, просыпать семечки, скрепки, ставить у батареи и других нагревательных приборов).
 Документы необходимо сохранять на специально отведенные диски, (обычно D:\"Мои документы").                                                                                                                                 Запрещено хранить нужные документы и другие данные на системном диске С.
     Если есть подозрения что, какие либо нужные документы уничтожены или повреждены, необходимо полностью прекратить работу с компьютером или сетевым ресурсом и незамедлительно обратиться к специалисту.

По завершению рабочего дня компьютер нужно выключить.  По требованию специалиста, осуществляющего обслуживание  компьютера, компьютер может быть оставлен включенным для проведения в нерабочее время профилактических работ.

Перед началом работы пользователь должен:
*  Включить выключатель сетевого фильтра.  При включении кнопка должна начать светиться.
*  Включить источник бесперебойного питания (ИБП) и выждать 2-4 секунды.
*  Включить монитор (если выключен);
*  Включить компьютер кнопкой “Power”.  Дождаться загрузки операционной системы.
*  Войти в систему (в случае работы в системе),  используя свои личные имя пользователя и пароль (Имя пользователя обычно состоит из латинских букв в формате "Фамилия И О").

По завершению работы пользователь должен:
*   Закрыть все открытые программы и документы, сохранив нужные изменения.
     (Выйти из системы).
*   При отключении электроэнергии источник бесперебойного питания (ИБП) позволяет компьютеру оставаться в рабочем состоянии от 5 до 20 минут. При отключении электроэнергии в помещении пользователь должен в немедленном порядке сохранить документы и  выключить компьютер в соответствии с данной инструкцией.
*   Закрыть все открытые программы и документы, сохранив нужные изменения

С помощью меню “Пуск ->Завершение работы” выключить компьютер и дождаться завершения работы. (Системный блок перестанет мигать и шуметь);
*   При возникновении ошибок во время работы с компьютером необходимо записать текст ошибки и код ошибки, после этого, если проблему не удается решить самостоятельно, обратится к системному администратору.

## 2. Работа с электронной почтой.

## Электронная почта предоставляется сотрудникам организации только для выполнения своих служебных обязанностей. Использование ее для пересылки файлов в личных целях запрещено. Создание или имение параметров почтового ящика проводится специалистом , осуществляющим обслуживание  компьютера, по просьбе администрации.
 На рабочем месте допускается использовать только ящики электронной почты, предоставленные администрацией. Прямой доступ к другим почтовым системам может быть блокирован. Для получения писем с других систем допускается использовать переадресацию, которая может быть настроена специалистом , осуществляющим обслуживание  компьютера.
 Все электронные письма, создаваемые и хранимые на компьютерах организации, являются собственностью организации и не считаются персональными.
 Пользователи не должны позволять кому-либо посылать письма от чужого имени.

## 3. Работа в сети Интернет                                                                                                     Пользователи используют программы для поиска информации в сети Интернет только в случае, если это необходимо для выполнения своих должностных обязанностей.
     По использованию ресурсов Интернет необходимо ведение статистики.
     Действия любого пользователя, подозреваемого в нарушении правил пользования Интернетом, протоколируются и могут использоваться для принятия решения о применении к нему санкций.
     Сотрудникам организации, пользующимся Интернетом, запрещено передавать или загружать на компьютер материал, который является непристойным или нарушает действующее законодательство РФ.
     Все программы, используемые для доступа к сети Интернет, должны быть утверждены и на них должны быть настроены необходимые уровни безопасности.
     Запрещено получать и передавать через сеть информацию, противоречащую законодательству и нормам морали общества, представляющую коммерческую тайну, распространять информацию, задевающую честь и достоинство граждан, а также рассылать обманные, беспокоящие или угрожающие сообщения.
     Запрещено обращаться к ресурсам сети Интернет не связанных непосредственно с выполнением своих должностных обязанностей в рабочее время, а также к ресурсам с сомнительным содержанием.
     Запрещается скачивать и запускать с любых ресурсов любые исполняемые файлы без согласования с администрацией.

## 4. Работа со съемными носителями информации (флешки, переносные жесткие диски, цифровые фотоаппараты, телефоны и т.д.)

Подключение съемных носителей следует производить при включенном компьютере и загруженной операционной системой. 
    Существует большое количество вирусов, предназначенных для повреждения информации на флэшках (эти вирусы на зараженном ПК постоянно загружены в оперативную память и отслеживают порты на предмет подключения съемных устройств). Поэтому, если Вам нужно скопировать информацию с Вашей флэшки на посторонний ПК, то перед подключением включайте блокировку записи (если она предусмотрена конструкцией Вашей флэшки).
    Не извлекайте флэшку из ПК в момент обращения к ней, это может привести к потере данных и повреждению устройства.                                                                                                              Если же в момент отключения флэшки от ПК выполнялась операция записи, в файловой системе флэшки неизбежно появятся ошибки.                                                                    Если при попытке извлечь флэшку через значок "Безопасное извлечение устройства" появляется диалоговое окно "Проблема при извлечении "Запоминающее устройство для USB": Устройство Универсальный том не может быть остановлено прямо сейчас. Попробуйте остановить его позже", значит, открыты какие-то файлы с флэшки. Закройте их и повторите попытку. Для сохранности данных не рекомендуется открывать файлы данных со сменных носителей.
     Рекомендуется совершать обмен файлами данных через электронную почту.                Перед копированием файлов данных с внешних носителей настоятельно рекомендуется проверить носитель с помощью антивируса.                                                                                               Запрещается запускать или переписывать с любых внешних носителей любые исполняемые файлы (приложения или командные файлы с расширениями exe, bat, com, cmd, inf, dll, scr).

## 9. Особенности эксплуатации периферийных устройств                                         (принтеры, ксероксы, сканеры,  копиры).

Запрещается использовать для печати дешевую бумагу не соответствующего типа, а также использовать для печати бумагу со скрепками, наклейками или мятую бумагу.
     Запрещается использовать не оригинальные картриджи. Не разрешается вынимать картриджи из принтеров за исключением их замены.
     Не рекомендуется установка периферийной техники  рядом с обогревательными приборами или на подоконнике, а также подвергать воздействию прямых солнечных лучей, влаги или пыли.

Данная инструкция по пользованию компьютером применима и для домашних пользователей если они хотят сохранить работоспособность компьютера максимально долго.

Специалист по охране труда                                                                    А.В. Бородулин

Безопасная эксплуатация бытовых электроприборов на производстве. Требования к бытовым электроприборам на производстве

Электрочайник — это серьезно! Читали ли вы инструкцию по пользованию бытовым электроприбором? Если да, то насколько внимательно отнеслись к разделу «меры безопасности» или «указания по применению"? Пользование электроприборами несет в себе определенную опасность, о которой мы порой и не задумываемся... Любой электроприбор — это устройство, внутри которого протекает потенциально опасный для человека электрический ток. Прикосновение человека к элементам, находящимся под напряжением, может привести к электроудару. Для защиты пользователей электроприборов от поражения током применяется электрическая изоляция — пластмассовые, стеклянные или деревянные корпуса. Изоляция хорошо выполняет свою функцию, только если не повреждена и сухая. Наличие на корпусе влаги может создать условия для поверхностного пробоя на человека. Такой пробой создается конденсатом на поверхности электроприбора, внесенного из холодной среды в теплое помещение. В инструкциях, как правило, написано: «перед включением в сеть, дать прогреться прибору до комнатной температуры 1.5-2 часа» или «после мытья, перед включением в сеть, хорошо просушить». Электрическая изоляция является очень ответственным и в то же время самым слабым звеном любой электроустановки. Согласно данным статистики, 55 % электротравм происходит из-за прикосновения человека к неизолированным токоведущим частям, находящимся под опасным напряжением или к изолированным, но при фактически поврежденной изоляции. Причиной еще 23 % электротравм является прикосновение к корпусам электрооборудования или электрически связанным с ними металлоконструкциям. Группа допуска... к чаепитию. По требованиям п. 1.5 Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей, «эксплуатация бытовых электроприборов в условиях производства осуществляется в соответствии с требованиями предприятий-изготовителей и ПТЭЭП». Руководство по эксплуатации, предлагаемое предприятием-изготовителем, обычно возлагает ответственность за безопасность использования прибора в быту на пользователя. Это противоречит требованиям нормативных документов по охране труда на производстве, где ответственность за организацию безопасного пользования может быть возложена только на подготовленный персонал с группой допуска по электробезопасности, прошедший необходимый инструктаж с соответствующим оформлением. Какая группа допуска по электробезопасности необходима работнику, пользующемуся бытовым электроприбором на производстве, мы сможем определить, если: • приравняем бытовой электроприбор к электрифицированному инструменту и определим, к какому классу он относится (в большинстве случаев это первый класс: все детали прибора, находящиеся под напряжением, изолированы, и штепсельная вилка имеет заземляющий контакт [ПБЭЭП, п. 6.7.1]); • определим, согласно требований ПУЭ, в каких условиях данный электроприбор будут эксплуатировать ("без повышенной опасности» , «с повышенной опасностью» или даже «с особой опасностью поражения электрическим током»). Чтобы определить категорию помещения по опасности поражения электрическим током, необходимо знать температуру и влажность воздуха, наличие технологической запыленности в том помещении или части помещения, где будет установлен данный бытовой электроприбор. Также важно оценить, есть ли возможность одновременного прикосновения к то коп ро водящим элементам корпуса электроприбора и к заземленным элементам, которыми могут быть водопроводные краны и трубы, батареи водяного отопления, металлические закладные части здания или сооружения (перила, решетки и т. п.). Обращаем внимание также на поверхность пола в той части помещения, где установлен работающий электроприбор — токопроводящая она или нет. Наличие паров агрессивных сред или пожароопасных материалов рядом с работающим электроприбором, а также пользование им под открытым небом превращает условия эксплуатации в особо опасные. В таком случае пришлось бы принимать дополнительные меры безопасности от поражения током. При наличии хотя бы одного фактора повышенной опасности поражения электрическим током работнику, пользующемуся электроприбором, необходима вторая группа допуска по электробезопасности. Если таких факторов нет, достаточно первой группы допуска. Разница в порядке присвоения этих групп допуска существенна. Для получения первой группы допуска достаточно пройти первичный инструктаж, в программе которого есть раздел «Электробезопасность». После такого инструктажа необходимо проверить, насколько инструктируемый уяснил меры безопасности при пользовании бытовыми электроприборами. После этого следует оформить проведение инструктажа в Журнале проведения инструктажей но электробезопасности для неэлектротехнического персонала. А для присвоения второй группы допуска необходимо пройти обучение по утвержденной программе и успешно сдать экзамен комиссии, состоящей не менее чем из трех человек, на знание мер безопасности, порядка пользования электроприборами, факторов опасности и порядка оказания первой помощи при поражении электрическим током. После сдачи экзамена работнику выдается удостоверение установленного образца (Приложение 2 к п. 2.1.3 ПТЭЭП). Требования к бытовому электроприбору на производстве Чтобы не проводить масштабного обучения на производстве, проще уделить больше внимания техническим мероприятиям обеспечения безопасности пользования бытовыми электроприборами. Попробуем довести до совершенства место пользования чайником или микроволновкой: 1. Линия питания розеточной группы для подключения бытовых электроприборов должна быть трехпроводная — с заземляющим проводником, причем достаточного сечения, чтобы длительное время выдерживать номинальные токи работающего электроприбора. Эту линию питания необходимо в распределительном электрощите защитить от токов короткого замыкания и токовой перегрузки. Чтобы свести вероятность поражения током при появлении утечки тока на корпус прибора к минимуму, эту линию дополнительно необходимо защитить устройством защитного отключения. Этот аппарат также устанавливается в распределительном щите. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Проектированием, монтажом, пусконаладкой и проверкой работоспособности смонтированного электрооборудования должны заниматься только высококвалифицированные специалисты с оформлением необходимой документации. В дальнейшем, согласно требованиям ПТЭЭП, необходимо каждые три месяца проверять работоспособность устройств защитного отключения нажатием на кнопку «ТЕСТ». 2. В инструкциях к бытовым электроприборам есть требование: «перед подключением к сети убедитесь, что ее напряжение соответствует техническим данным прибора». Для соблюдения этого требования над розеткой должна быть надпись с указанием уровня напряжения питающей сети (как правило, это 220 В). На электроприборах с возможностью подключения к сети с разными стандартами напряжения переключатель уровня напряжения должен быть зафиксирован в положении, соответствующем данной сети. Вилка прибора должна соответствовать розетке питающей сети и гарантировать не только надежный контакт токосъемных элементов, но и непрерывность цепи заземляющих проводников, обеспечивающих безопасность пользования прибором. 3. Бытовые электроприборы подлежат проверке один раз в год (или один раз в шесть месяцев) состояния изоляции и целостности заземляющих проводников. Такую проверку проводит, как правило, электротехнический работник (ответственный за электрохозяйство). 4. Поверхность пола в помещении, в котором работает бытовой электроприбор, должна быть нетокопроводящей. К такой поверхности можно отнести линолеум или сухой деревянный пол. 5. Влажность воздуха в этом помещении не должна превышать 75 %, а температура воздуха — 35 градусов. 6. Для исключения одновременного прикосновения к корпусу работающего электроприбора и заземленным элементам здания или инженерных коммуникаций (водопровод, система отопления и т. п.) электроприбор необходимо устанавливать на расстоянии не менее полутора метров от этих элементов или закрывать эти элементы изолирующими экранами-решетками. 7. Рядом с электроприбором следует повесить Инструкцию по безопасному пользованию. 8. Рядом с инструкцией необходимо повесить Перечень лиц, допущенных к безопасному пользованию, составленный ответственным за электрохозяйство и согласованный со специалистом по охране труда предприятия.